Дисциплина: «Техническая механика»

Гр.21 тор

Тема «Кручение»

Расчеты на прочность при кручении

Условие прочности при кручении

Разрушение бруса при кручении происходит с поверхности, при расчете на прочность используют условие прочности:

τк =  τк =  Мk /Wp ≤ [τк]

τк- расчетное касательное напряжение;

[τк]- допускаемое касательное напряжение;

Мk- максимальный крутящий момент, определенный методом сечений;

Wp- полярный момент сопротивления.

Существует три вида расчетов на прочность:

1.Проектировочный расчет- определение диаметра бруса в опасном сечении:

2. Проверочный расчет - проверяется выполнение условия прочности:

τк =  Мk /Wp < [τк]

3. Определение нагрузочной способности (максимального крутящего момента)

Мk =Wp [τк]

1.Определить диаметр вала, если   Мk=2063 Нм, [τк]=30МПа.

2.В поперечном сечении вала возникает крутящий момент   Мk=2000Нм. Диаметр вала-65мм, допускаемое напряжение-40МПа. Проверить прочность.

3. Определить допускаемое значение момента, если [τк]=100МПа, d=60мм.

Решение выслать по электронному адресу: Nadeydasenchilo@yandex.ru